IPW.3431/5/2008

Myślibórz, dn. 18.07.2008 r.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” zlokalizowanych przy ZSP Nr 1 w Dębnie, wpłynęło następujące zapytanie, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ

Pytanie: Czy zamawiający dopuści trawę syntetyczną, którą spełnia wszystkie kryteria określone w programie rządowym Moje Boisko- Orlik 2012 o następujących parametrach:

| Opis | Odniesienie | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | DIN 61151 | Wykładzina tkana |
| Składniki włókna | DIN 61151 | 100 % Polietylen, źdźbła proste, monofil, odporne na działanie promieni słonecznych, waga włókna 12100 dtex, grubość włókna 210 mikronów |
| Mata/drugi spód | DIN 61151 | Wodoprzepuszczalny latex |
| Spód podstawowy | DIN 61151 | Polipropylen + siatka poliesterowa + flizelina |
| Wysokość źdźbła trawy ponad matą |  | 60 mm |
| Całkowita długość włókna |  | 62 mm |
| Masa włókna brutto |  | Ok. 1420 g/m2 |
| Masa spodu podstawowego |  | 215 g/m2 |
| Masa maty |  | Ok. 1100 g/m2 |
| Masa całkowita | DIN 53854 | Ok. 2735 g/m2 |
| Rodzaj splotu |  | ¾ kępki |
| Ilość pęczków | ISO 1763 | Ok. 160/m |
| Ilość węzłów | ISO 1763 | Ok. 8.559/m2 |
| Ilość włókien (splotów) |  | Ok. 136944/m2 (17118/m2) |
| Szerokość rolek |  | 5 m |
| Długość rolek |  | Max. 75 m |
| kolor |  | zielony |
| linie |  | Białe/żółte |
| Wysokość wypełnienia |  | Ok. 45 mm |
| Rodzaj wypełnienia |  | Piasek kwarcowy 0,2-0,8 mm ok. 25 kg, granulat gumowy 0,5-2,5 mm |
| Waga wypełnienia |  | W zależności od rodzaju podłoża, rodzaju warstwy elastycznej oraz rodzaju wypełnienia |

Odpowiedź zamawiającego:

W sporządzonym projekcie budowlanym „Adaptacji projektu typowego boisk sportowych- ORLIK 2012” zastosowano parametry nawierzchni oraz trawy syntetycznej zapewniające komfort, bezpieczeństwo oraz ekonomiczność utrzymania ww. nawierzchni.

Pragnę również poinformować, iż zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą przedstawić następujące dokumenty:

Wymagane dokumenty dotyczące sztucznej trawy.

Badania na zgodność z normą PN- EN 15330-1 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej.

Badania na zgodność z normą PN- EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zamawiający ma pełne prawo zgodzić się na każdy rodzaj nawierzchni posiadający ww. dokumenty.