Załącznik nr 4a

Opis przedmiotu zamówienia dla części I

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dla zawodu mechanik samochodowy, a w szczególności:

| L.p. | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysysarko-zlewarka ze zbiornikiem 65 litrów i zbiornikiem kontrolnym | 1 | Szt. | mobilna komplet sond zbiornik kontrolny do sprawdzania jakości i ilości odzyskanego oleju pojemnik na narzędzia wskaźnik poziomu napełnienia opróżnianie pneumatyczne pojemność zbiornika głównego minimalnie 65l pojemność zbiornika kontrolnego: 8l pojemność wanny zlewowej: 18l wydajność wysysania: 1,5-2l/min. czas wytworzenia podciśnienia: 150-180s zasilanie pneumatyczne: 7-8 bar zestaw klucz do filtrów oleju obejmujący filtry o średnicy od 30 do 160 mm |
| 2. | Urządzenie do wymiany płynu hamulcowego | 1 | Szt. | Szybka i efektywna praca dzięki stałym poziomom ciśnienia Możliwość ręcznego wyboru poziomu ciśnienia w zależności od zastosowania w zakresie 0,4–3,5 bara Dostosowane do wszystkich popularnych systemów hamulcowych i sprzęgających Dostosowane do pracy ze wszystkimi typowymi wartościami napięcia sieciowego W dostawie dostępne różne krajowe kable sieciowe Stałe ciśnienie robocze dzięki wykorzystaniu systemu elektronicznej regulacji ciśnienia EDR Nadaje się do płynów hamulcowych o niskiej lepkości Możliwość stosowania różnych pojemników na płyn hamulcowy Automatyczne zatrzymanie pracy z sygnałem ostrzegawczym przy pustym pojemniku Lampki sygnalizacyjne wskazujące różne tryby pracy Uchwyty na kabel sieciowy, wąż napełniający i sześć nakładek odpowietrzających Zakres dostawy: Kompletne urządzenie (z pojemnikiem z płynem) Kabel sieciowy z bezpiecznym wtykiem Instrukcja obsługi Nakładka odpowietrzająca (nakładka europejska) Dane techniczne: Ilość płynu: 5-30 ltr Zasilanie: 100 - 240 V ~ ,50 - 60 Hz Wydajność pompy: 1,1 ltr /min Stopnie ciśnienia: 0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 bar Automatyczne wyłączenie pompy: przy ok. 9 mm poziomu płynu w pojemniku Długość węża podłączeniowego: 3,5 m Waga: 15,9 kg Poziom ciśnienia dźwięku: 66dB(A) |
| 3. | Aktualizacja urządzenia do geometrii kół | 1 | Szt. | Wgranie najnowszej wersji oprogramowania oraz najaktualniejszą bazę danych pojazdów do urządzenia do geometrii kół AUTO BOSS A-860 i jego kalibrację. Baza danych zawiera najnowsze specyfikacje Autodata wraz dostępem Online do programu bezpłatnie w okresie 5 lat od daty wprowadzenia aktualizacji. |
| 4. | Zestaw kluczy do wymiany filtrów oleju (nasadowe, zaciskowe, szczypce) | 3 | kpl. | Zestaw powinien zawierać: zestaw kluczy wpustowych do korka oleju klucz łańcuchowy do filtra oleju zestaw nasadek do filtra oleju |
| 5. | Szafki narzędziowe z wyposażeniem. | 3 | Szt. | Dane techniczne: Ilość szuflad: 7 Maksymalne obciążenie blatu: 420kg Ilość narzędzi: 275 szt. Wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość): 687 x 459 x 995 mm. Wyposażenie szafki: Klucze płasko-oczkowe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, klucze oczkowe: 21x23, 24x26, 25x28, 27x32mm, odchylenie: 75 stopni klucze oczkowe obustronne: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x23 klucze płaskie obustronnie otwarte: 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 klucze płaskie, klucze trzpieniowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 22x25 klucze płasko-oczkowe standard : 27,29,30,32mm wybijaki, klucz nastawny, piłka klucze płasko-oczkowe wygięte o 15º: 6-19, 22, 24 mm Zestaw narzędzi 3/8"", liczba narzędzi: 25 szt. Zestaw narzędzi - grzechotka, przedłużki, redukcja 1/2"" 24 szt. Zestaw narzędzi - grzechotki, nasadki, końcówki nasadowe, klucze trzpieniowe, przedłużki 1/4"" 72 szt. Zestaw narzędzi - klucze nasadowo-przegubowe: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x20 Zestaw narzędzi - klucze płasko-oczkowe z zapadką: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm. Zestaw narzędzi 23 szt., klucze oczkowe E, nasadki E, klucze trzpieniowe Zestaw narzędzi - 5 x przecinak,2 x młotek. Zestaw narzędzi - klucze nastawne, szczypce zaciskowe. Zestaw narzędzi - kombinerki 175mm, cęgi boczne 175mm, szczypce proste 200mm, szczypce wygięte 200mm. Zestaw narzędzi - szczypce do pierścieni 4 szt. Zestaw narzędzi 8szt - wkrętaki płaskie i krzyżakowe. Zestaw narzędzi - pilniki 5 szt. Zestaw narzędzi - klucze trzpieniowe hex, z plastikową rączką, Zestaw narzędzi - narzędzia pomiarowe i tnące, ilość narzędzi: 11 Zestaw elektronarzędzi akumulatorowych: wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa, młotowiertarka, torba, 2 akumulatory Energy+ 18V, Li-Ion 2.0Ah, ładowarka Ładowarka: dane techniczne: Napięcie zasilania: 230V Napięcie ładowania: 21V Max. prąd ładowania: 2,3Ah Zakres temperatury otoczenia: 40°C-400°C Klasa ochronności: II Przeznaczenie: akumulatory Energy+ Masa: 0,3kg Wiertarko- wkrętarka: dane techniczne: Zasilanie: akumulatorowe Napięcie akumulatora: 18V Prędkość obrotowa (1. bieg): 0-350obr./min Prędkość obrotowa (2. bieg): 0-1250obr./min Częstotliwość udaru (1. bieg): 0-5250ud./min Częstotliwość udaru (2. bieg): 0-18750ud./min Zakres uchwytu szybkomocującego: 2-13mm Liczba momentów obrotowych: 16 Miękki moment obrotowy: 35Nm Twardy moment obrotowy: 55Nm Klasa ochronności: III Masa: 1,3kg Akumulatorowa szlifierka kątowa: dane techniczne: Zasilanie: akumulatorowe Napięcie akumulatora: 18V Prędkość obrotowa: 10000obr./min Średnica tarczy tnącej: 115mm Średnica otworu tarczy: 22,2mm Gwint wrzeciona: M14 Klasa ochronności: III Masa: 1,5kg Młotowiertarka: dane techniczne: Zasilanie: akumulatorowe Napięcie akumulatora: 18V Prędkość obrotowa: 0-900obr./min Częstotliwość udaru: 0-5000ud./min Energia udaru: 0,8J Uchwyt narzędziowy: SDS Plus Max. średnica wiercenia w stali: 8mm Max. średnica wiercenia w betonie: 10mm Max. średnica wiercenia w drewnie: 16mm Klasa ochronności: III Masa: 1,21kg Akumulator: dane techniczne: Napięcie akumulatora: 18V Pojemność akumulatora: 2,0Ah Typ ogniw: Li-Ion Zakres temperatury otoczenia: 4°C-40°C Czas ładowania : 1h Masa: 0,4kg |
| 6. | Klucz pneumatyczny | 3 | kpl. | Klucz pneumatyczny udarowy 1/2, moment roboczy minimalny: 940 Nm, Maks. moment odkręcający: 1350 Nm minimalna waga: 2,8 kg. Zużycie powietrza 200 - 600 l/min. Poziom głośności 96 dB(A). Ciśnienie robocze 6,3 bar |
| 7. | Klucz dynamometryczny | 3 | Szt. | Klucz dynamometryczny 20-200 Nm z torbą precyzja wyzwalania: ±3 % tolerancji w stosunku do ustawionej wartości skali stała precyzyjność przy minimum 5 000 zmianach obciążenia dla kontrolowanego sprawdzania dokręcenia na prawo i lewo zmiana kierunku przez przełożenie końcówki czterokątnej podwójna skala Nm i lbf ft dla precyzyjnego ustawienia duży wziernik z funkcja lupy optymalizuje czytelność sygnał po osiągnięciu żądanego momentu dokręcenia z mocnym 30-ząbkowym mechanizmem grzechotkowym szybkie i pewne ustawienie momentu obrotowego przez przekręcenie uchwytu bezpieczna możliwość blokady na uchwycie ergonomiczny, 2-częściowy uchwyt z miękkim wyłożeniem klucz powinien mieć w komplecie : 1/2"" klucz dynamometryczny z grzechotką z przetyczką kwadratową 20-200Nm 1/2"" Obrotowa końcówka kwadratowa 1/2"" CHROME przedłużka 125mm 1/2"" Klucz nasadkowy sześciokątny, długi 17mm 1/2"" Klucz nasadkowy sześciokątny, długi 19mm 1/2"" Klucz nasadkowy sześciokątny, długi 21mm |
| 8. | Ściągacz do sprężyn | 1 | Szt. | Stacjonarny ściągacz hydrauliczno/pneumatyczny do sprężyn zawieszenia, nacisk 1500kg, średnice sprężyn od 102 do 160 mm Brak możliwości uszkodzenia amortyzatora (brak możliwości wystąpienia przeciążenia). Proste, regulowane mocowanie i blokowanie amortyzatora Wysokie bezpieczeństwo • Całkowicie pewne mocowanie głowicy amortyzatora • Brak możliwości uszkodzenia tłoczyska amortyzatora • Permanentne mocowanie sprężyny podczas ściskania |
| 9. | Przyrządy do pomiaru ciśnienia sprężania, ciśnienia oleju, paliwa | 3 | Szt. | Adaptery pomiarowe wkręcane są w miejsce świec żarowych. Zakres pomiarowy: 0 - 40 bar (0 - 4,0 MPa) Wyposażenie: Manometr z wężem ciśnieniowym, zaworkiem zwrotnym i spustowym 910 300 00 Adaptery (końcówki pomiarowe) w miejsce świec żarowych 5 szt: 2 S (912 450 02) - Wszystkie starsze samochody bez japońskich: Opel, Peugeot, DB, VW, Ford, Seat, Fiat, Renault, Citroen, Land Rover, Alfa 145, 146, 155, 164 8 S (912 450 08) - VW, Audi, Seat, Skoda 1.9/2.5 TDI, BMW 1.8/ 2.5 TDS2.0/3.0 d (00-), Alfa 2.5 TD (95-98), Chrysler 2.5 TD (95-), Citroen/Peugeot 1.5/1.8/1.9, Dacia 1.5 dCi(05-), Fiat 1,9(DW8), Ford 1,9 TDI, 2,5 TD(Scorpio), Ford, Honda Accord 2.0, Land Rover 2,0(98-), 2,5Td5(99-), Mitsubishi 1.9, Nissan 1.5/1.9/2.2 D/dCi, Opel, Renault 1.5/1.9/2.1/2.2 DTI (94-), Rover, Volvo 1.9/2.5. 6 S (912 450 06) - Audi, Opel, Seat, Ford 2.7, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki 2.0, Toyota Hiace, Land Cruiser 2.5., Isuzu 1.5, 2.0, 2.2, 2.4 D/TD, Mazda 2.0, 2.2, 2,5 D/TD, Mitsubishi Pajero 3,2 (03-), Opel 1,7(TC4EE1), 2,2(C223), VW Taro 2,4D(89-98) 36 S (912 450 36) - Fiat 1.3 JTD, Opel 1.3 D (Z13DT), Opel Corsa 1.3 CDTI, Lancia Y(03-), Citroen/Peugeot 1.4, 1.6 HDI (05-), Ford 1.4, 1.6 TDCi (04-), Suzuki 1,3 DDiS (03-), Mini D 1,6 (07- ) 49 S (912 450 49) - Alfa Romeo 147, 156, 159, 166, Brera, Spider silniki 1.9, 2.4 JTD Multijet (03- ), Fiat Brava 1.9 D Mutijet(07-), Croma 1.9, 2.4 Multijet (05-), Stilo 1.9 JTD, Multijet silniki 192A5, 937 A5(04- ), Lancia Thesis 2.4 JTD siln.841G000 (03- ), Opel Astra H, Signum, Vectra C, Zafi ra 1.9 CDTI silniki: Z 19DT i Z 19 DTH ( 04- ), Saab 9-3 1.9 Z 19DT i Z19DTH (04- ) |
| 10. | Zestaw ściągaczy do łożysk. | 3 | kpl. | Rodzaj dysku: HDD wewnętrzny Pojemność: 1000 GB Format: 3.5" Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt. Pamięć podręczna cache: 64 MB Prędkość obrotowa: 7200 obr./min Minimalna głośność pracy: 22 dB Wysokość: 20 mm Szerokość: 101,6 mm Głębokość: 147 mm Waga: 400 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja sprzedawcy) |
| 11. | Stanowisko do badania alternatorów 12/24 V z modułem do rozruszników | 1 | Szt. | Cechy urządzenia: testowanie alternatorów (12 oraz 24 V do 2000W) w pojazdach osobowych, dostawczych i ciężarowych o DMC 7,5 t testowanie alternatora pod obciążeniem przy pomocy trzystopniowego reostatu testowanie rozruszników (12 V oraz 24 V) bez obciążenia oraz przy wykorzystaniu hamulca mechanicznego testowanie płytek diodowych (6 oraz 9 diodowych) testowanie pojedynczych diod (skuteczność, polaryzacja) testowanie regulatorów napięcia (12V i 24 V) testowanie kondensatorów oraz izolacji (stojanów, wirników) możliwość regulacji prędkości obrotowej wbudowany cyfrowy amperomierz oraz woltomierz Parametry techniczne: Zasilanie: 400V Moc silnika: 5,5 KM (4 kW) Maksymalna moc badanego alternatora: 2000 W Zakres dostawy: hamulec mechaniczny przewód pomiarowy z krokodylkami przewód pomiarowy do badania rozrusznika mostek do zmiany napięcia przewód specjalny do badania diod i regulatorów zestaw mocowania alternatora |
| 12. | System zintegrowany typu Motronic M 1.5.5 | 1 | Szt. | Stanowisko przeznaczone jest do demonstracji funkcjonowania systemu sterowania pracą silnika w zakresie kąta wyprzedzenia zapłonu, oraz zmian dawki paliwa w funkcji temperatury, prędkości obrotowej, obciążenia i innych parametrów. Układ paliwowy umożliwia pomiary parametrów ciśnienia paliwa, oraz zjawisk towarzyszących jego pompowaniu. Pulpit pomiarowy umożliwia łatwe podłączenie przyrządów pomiarowych do wszystkich czujników systemu i podzespołów wykonawczych. Rozwiązanie układu zapłonowego umożliwia obserwację zmian kąta wyprzedzenia zapłonu metodą stroboskopową lub przez porównanie sygnałów z czujnika położenia wału i impulsu przeskoku iskry. To samo dotyczy impulsu wtrysku paliwa i czasu jego trwania w funkcji zmian podstawowych parametrów. Pulpit symulacji usterek umożliwia realizację stanów awaryjnych w wybranych obwodach, oraz obserwację reakcji systemu sterowania na powstałą awarię typu ciągłego lub sporadyczną. Wybrany system umożliwia przeprowadzenie samodiagnozy. Występowanie usterek i ich rodzaj jest sygnalizowane za pomocą kodu migowego, wyświetlanego przez kontrolkę systemu wtryskowego włączonego w tryb samodiagnozowania. Stanowisko posiada dwa złącza diagnostyczne: szeregowe typu OBDII, umożliwiające podłączenie przyrządów diagnostyki elektroniki pojazdowej takich jak KTS-300, KTS-500, MEGA MACS, SYKES - PICKAVANT lub TECH-1, TECH-2 oraz 62 „pinowe” służące do podłączenia diagnoskopu ADP-186. Możliwa jest wtedy obserwacja bieżących parametrów systemu, opracowanych przez sterownik, cyfrowych kodów usterek, bądź realizację funkcji odpowiedzi systemu na wymuszenia z przyrządu diagnostycznego w formie tzw. testu podzespołów. |